## Slide 1: ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Tεχνολογία Καμπυλών Τήξης Υψηλής Ανάλυσης (HRM) και οι εφαρμογές της στην ταυτοποίηση ειδών και εξακρίβωση γνησιότητας τροφίμων
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ενότητα 04

## Slide 2
Τεχνολογία Καμπυλών Τήξης Υψηλής Ανάλυσης (HRM)
Η τεχνολογία των καμπυλών τήξης υψηλής ανάλυσης (High Resolution Melting – HRM) είναι μία ιδιαίτερα ευαίσθητη αναλυτική τεχνολογία DNA που μπορεί να ανιχνεύσει διαφορές σε δείγματα δίκλωνου DNA, όπως σημειακές μεταλλαγές (SNPs), πολυμορφισμούς, και επιγενετικές διαφορές.
Συγκριτικά με εναλλακτικές μεθοδολογίες γενοτύπησης, η HRM:
  Έχει χαμηλό κόστος
  Είναι γρήγορη και μεγάλης ακρίβειας ανάλυση
  Είναι αντίδραση «κλειστού σωλήνα», το οποίο αποτρέπει επιμολύνσεις
  Είναι ιδανική για μεγάλο όγκο δειγμάτων
  Με σωστό σχεδιασμό, μπορεί να εκτελεστεί και από μη εξειδικευμένο προσωπικό
Έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε:
  Μοριακές αναλύσεις γενοτύπησης
  Ανίχνευση επιγενετικών διαφορών
  Ταυτοποίηση ειδών
  Εξακρίβωση γνησιότητας τροφίμων
  Εντοπισμό νοθειών σε τρόφιμα

## Slide 3
Καμπύλες Τήξης Υψηλής Ανάλυσης (HRM)
65oC
95oC
Θερμοκρασία
Φθορισμός
Tm
Η HRM βασίζεται στην ανάλυση των καμπυλών τήξης των δίκλωνων DNA προϊόντων της PCR.
Μετά την ολοκλήρωση της PCR, τα προϊόντα θερμαίνονται σε αυξανόμενες διαβαθμίσεις θερμοκρασίας (65-95oC).
Όταν η θερμοκρασία τήξης (Τm) του PCR προϊόντος επιτευχθεί, οι δύο κλώνοι του DNA αποδιατάσονται.
Τα δείγματα διαφοροποιούνται βάσει:
  Περιεκτικότητα αλληλουχίας
  Μήκος αλληλουχίας
  Περιεκτικότητα σε GC
  Συμπληρωματικότητα των κλώνων του DNA.
Η καμπύλη τήξης για κάθε PCR προϊόν είναι μοναδική
Notes: Κοιτάξαμε να προσαρμόσουμε τη χρήση αυτής της τεχνικής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας κυριως ομως στα μεταποιημενα τροφιμα οπου το DNA εχει θρυμματιστεί.

## Slide 4
Στην HRM χρησιμοποιούνται φθορίζουσες χρωστικές και εξειδικευμένα μηχανήματα
65οC
95οC
Η HRM πραγματοποιείται σε ειδικούς θερμοκυκλοποιητές ανίχνευσης φθορισμού και εξειδικευμένα λογισμικά, όπως το Rotor-Gene Q .
Η HRM απαιτεί την παρακολούθηση της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (real-time), το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση φθοριζουσών ουσιών (Intercalating dyes).
Οι Intercalating dyes, όπως η SYTO 9 Green, δεσμεύονται σε δίκλωνο DNA και φθορίζουν έντονα.
Κατά την τήξη του DNA, η χρωστική απελευθερώνεται και ο φθορισμός μειώνεται.
Παρακολουθώντας τα επίπεδα φθορισμού κατά την εξέλιξη της αντίδρασης μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση τήξης του DNA.
Rotor-Gene 6000 real-time 5-Plex HRM PCR Thermocycler (Corbett Research, Sydney, Australia)

## Slide 5
Στην HRM συγκρίνονται καμπύλες τήξης του DNA μεταξύ δειγμάτων
65oC
95oC
Κανονικοποιημένος
Φθορισμός
Άγριος
τύπος
Ομόζυγο
μετάλλαγμα
Ετερόζυγο
Θερμοκρασία
dF/dT
Μη ειδική κορυφή
Tm
Οι καμπύλες τήξης προκύπτουν από την κατασκευή διαγράμματος κανονικοποιημένου φθορισμού ως προς τη θερμοκρασία.
Σύγκριση των καμπυλών τήξης ως προς το σχήμα ή/και σε σύγκριση με δείγματα μάρτυρες, δίνει πληροφορίες για την ομοιότητα του DNA των δειγμάτων.
Η θερμοκρασία τήξης ενός δείγματος DNA μπορεί να προσδιοριστεί από την κατασκευή διαγράμματος της διαφοράς φθορισμού στην αλλαγή θερμοκρασίας (dF/dT) ως προς τη θερμοκρασία.

## Slide 6
Διάγραμμα ροής της HRM ανάλυσης
Απομόνωση DNA
Real-time PCR/ HRM
Κανονικοποίηση φθορισμού
Σύγκριση καμπυλών τήξης και εξαγωγή συμπερασμάτων
Ανάλυση δεδομένων της HRM

## Slide 7
Ενδεικτικό πρωτόκολλο real-time PCR/HRM
Αντιδραστήρια | Τελική συγκέντρωση
Ρυθμιστικό διάλυμα πολυμεράσης (με 15 mM MgCl2) 10X | 1X (1,5 mM MgCl2)
Μίγμα νουκλεοτιδίων (10mM) | 0,2 mM
Ανοδικός εκκινητής (10 μM) | 0,2 μΜ
Καθοδικός εκκινητής (10 μΜ) | 0,2 μΜ
Syto 9 Green (0.5 mM) | 15 μM
DNA πολυμεράση (5U/μl) | 1 U
DNA εκμαγείο | 20 ng
Νερό | Σε 20 μl τελικό όγκο
Στάδιο | Θερμοκρασία (οC) | Χρόνος | Κύκλοι
Αποδιάταξη | 94 | 3 λεπτά | 1
Αποδιάταξη | 94 | 30 δευτερόλεπτα | 45
Υβριδισμός εκκινητών | Tm εκκινητών | 30 δευτερόλεπτα | 45
Επιμήκυνση | 72 | 30 δευτερόλεπτα/ 500 bp προϊόν | 45
Επιμήκυνση | 72 | 5 λεπτά | 1
HRM πρωτόκολλο
Τήξη στο κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας των 10οC (μεταξύ 65-95 οC, αναλόγως την ενισχυόμενη περιοχή), με διαβαθμίσεις των 0,2 οC ανά 2 δευτερόλεπτα.

## Slide 8
Κανονικοποίηση των δεδομένων φθορισμού της HRM
Τα μη επεξεργασμένα δεδομένα που συλλέγονται από ένα πείραμα HRM εμφανίζουν μια σειρά αρχικών ενδείξεων φθορισμού, καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση των διαφορών μεταξύ δειγμάτων.
Τα δεδομένα πριν την ανάλυση κανονικοποιούνται με ευθυγράμμιση δεδομένων βάσει των περιοχών κανονικοποίησης πριν και μετά την ενεργό περιοχή τήξης.
Ενεργός περιοχή τήξης
Περιοχές κανονικοποίησης

## Slide 9
Η HRM ανάλυση βασίζεται στη σύγκριση καμπυλών τήξης
Γράφημα κανονικοποιημένου φθορισμού HRM
Κανονικοποιημένος Φθορισμός
Θερμοκρασία
Κάθε καμπύλη τήξης είναι μοναδική για κάθε δείγμα.
Οι καμπύλες συγκρίνονται ως προς το σχήμα τους και την ομοιότητά τους με άλλες καμπύλες/δείγματα.

## Slide 10
Στα γραφήματα διαφοράς, οι καμπύλες των δειγμάτων κανονικοποιούνται βάσει του προφίλ της καμπύλης αναφοράς (κάποιο από τα αναλυόμενα δείγματα).
Οι διαφορές μεταξύ δειγμάτων γίνονται πιο εμφανή στα γραφήματα διαφοράς.
Η HRM ανάλυση βασίζεται στη σύγκριση καμπυλών τήξης
Γράφημα διαφοράς κανονικοποιημένου φθορισμού HRM
Θερμοκρασία
Καμπύλη αναφοράς
Χ
Τα δείγματα Χ φέρει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με το δείγμα αναφοράς, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα διαφοροποιούνται.

## Slide 11
Παραδείγματα εφαρμογής της HRM

## Slide 12: Ταυτοποίηση ποικιλιών κερασιού
https://shop.fitagikas.gr/tragana-edessis
https://shop.fitagikas.gr/tragana-edessis

## Slide 13: Διαχωρισμός ποικιλιών φασολιού
Φασόλια Πρεσπών

## Slide 14: Πιστοποίηση ειδών σε μίγματα φυτών
Gardenia jasminoides L.
Crocus sativus
Calendula officinalis
Carthamus tinctorius
Μίγμα
Μίγμα
Μίγμα
Μίγμα
Bosmali et al., 2017. Greek PDO saffron authentication studies using species specific molecular markers. Food Research International.

## Slide 15: Ανίχνευση νοθείας
Η HRM επιτρέπει την ανίχνευσης νοθειών στον κρόκο από ξένο γενετικό υλικό μέχρι και 0,5%
25%
0.5%
1%
2%
10%
50%
15%
Προσμίξεις DNA κρόκου με DNA από Κουρκουμά
50% Κουρκουμάς
100% Κουρκουμάς
25% Κουρκουμάς
15% Κουρκουμάς
10% Κουρκουμάς
2% Κουρκουμάς
1% Κουρκουμάς
0,5% Κουρκουμάς
Bosmali et al., 2017. Greek PDO saffron authentication studies using species specific molecular markers. Food Research International.

## Slide 16: Ταυτοποίηση Ελληνικής Φέτας
Ελληνική φέτα
Κατσικίσιο τυρί

## Slide 17
Εκκινητές | Αλληλουχίες | Περιγραφή
CDLOOP_F | CCCAATCCTAACCCAACTTAGATACC | Εξειδικευμένη ενίσχυση τμήματος της μιτοχονδριακής περιοχής D-Loop σε αίγες
CDLOOP_R | TGTGTAGGCGAGCGGTGTAA | 
ODLOOP_F | ACTCCACAAGCCCACATAACA | Εξειδικευμένη ενίσχυση τμήματος της μιτοχονδριακής περιοχής D-Loop σε πρόβατα
ODLOOP_R | GGGTTTATGAACGCTCATGTCC | 
BosTaurus12S_F | GTACTACTAGCAACAGCTTA | Εξειδικευμένη ενίσχυση τμήματος του 12S γονιδίου σε βοοειδή
BosTaurus12S_R | GCTTGATTCTCTTGGTGTAGAG | 
ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HRM ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
https://en.wikipedia.org/wiki/Goat
https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheep
https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle
Στο πλαίσιο του έργου της ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης από Β. Αιγαίο και Κύπρο με HRM, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους εκκινητές.

## Slide 18
ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: HRM ανάλυση τυροκομικών προϊόντων
Αιγινά χαλούμια έχουν περιεκτικότητα σε αγελαδινό γάλα

## Slide 19
Αιγινό μαστέλο περιέχει γενετικό υλικό από πρόβατο
ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: HRM ανάλυση τυροκομικών προϊόντων